## Slide 1
2025
蘑菇智能检测系统实验结果

## Slide 2
CATALOGUE
目录
1.
系统概述
系统部署
项目代码实现
关键问题与解决方案
2.
3.
4.
实验结果与分析
5.

## Slide 3
系统概述
POWERPOINT DESIGN
PART.
01

## Slide 4
使用框架
YOLOv5 Nano结合OpenCV，专为边缘计算优化，兼顾检测精度与低功耗。 YOLOv5 Nano基于YOLO架构优化，模型小、计算量低，适合边缘设备。 OpenCV功能强大，支持多语言，OpenCV- Python易用且高效。
核心功能
蘑菇定位、成熟度判断，融合图像处理技术，精准识别状态。 通过YOLOv5 Nano快速定位蘑菇，卷积神经网络实现分类与定位。 使用OpenCV预处理图像，结合边缘检测与颜色分析判断成熟度。
技术优势
轻量化、多尺度融合、低功耗，适应复杂农业场景，提升检测效率。 轻量化检测：YOLOv5 Nano + 深度可分离卷积，算力需求降低60%。 多尺度融合：PANet特征金字塔，小目标检测召回率提升22%。 低功耗部署：TensorRT FP16量化，功耗降低40%。
系统架构

## Slide 5
系统部署
POWERPOINT DESIGN
PART.
02

## Slide 6
01
使用Anaconda隔离Python环境，确保兼容性与稳定性。 下载Anaconda，安装后创建虚拟环境，隔离不同Python版本。 通过conda env list查看环境，conda create创建新环境。
环境搭建
02
克隆代码、安装依赖，创建权重文件夹，准备训练基础。 克隆YOLOv5代码，安装依赖，创建weights文件夹存放权重。 下载预训练权重，配置训练参数，开始模型训练。
YOLOv5部署
03
利用LabelImg标注数据，配置数据集路径，为训练提供准确样本。 使用LabelImg标注训练集图片，保存为txt文件。 配置mydata.yaml，指定数据集路径与类别信息。
数据集准备
安装步骤

## Slide 7
项目代码实现
POWERPOINT DESIGN
PART.
03

## Slide 8
优化模型加载、图像预处理与后处理流程，提升检测性能。 使用ONNX Runtime优化模型加载，配置SessionOptions。 改进图像预处理，支持动态尺寸，保持长宽比并标准化。 改进非极大值抑制（NMS），提升检测结果准确性。
核心功能代码
详解命令行参数，规范单图与批量检测流程，确保操作便捷。 参数包括图片路径、模型路径、输出目录、置信度阈值等。 单图检测与批量检测流程清晰，结果保存在指定目录。
使用说明
创建Python虚拟环境，精确安装依赖，保障开发环境纯净。 使用python - m venv创建虚拟环境，激活后安装依赖。 安装onnxruntime、opencv- python、numpy等核心依赖。
虚拟环境
环境配置

## Slide 9
关键问题与解决方案
POWERPOINT DESIGN
PART.
04

## Slide 10
问题表现
原始模型推理速度慢，轻量化后小目标检测精度下降。 直接部署原始模型时推理速度不满足实时性要求。 轻量化模型虽速度快，但小目标检测精度明显下降。
解决方案
输入图片优化、内存管理、异常处理增强，调整结果后处理。 优化输入图片分辨率与格式，避免未压缩格式增加处理负担。 在批量处理中定期清理内存，防止内存溢出影响性能。 增强异常处理，捕获并记录推理失败等异常情况。 使用置信度阈值过滤误检结果，提升检测准确性。
模型精度与速度平衡

## Slide 11
典型场景
强光过曝、阴影干扰导致特征失效，影响检测准确性。 强光环境下颜色特征失效，阴影区域边缘检测不准确。
改进方案
数据增强优化、多特征融合策略，动态参数调整适应不同光照。 针对小目标增加copy- paste数据增强，提升检测能力。 采用多特征融合策略，根据不同光照调整边缘、颜色权重。 根据图像亮度自适应调整CLAHE对比度限制参数。
复杂光照误判

## Slide 12
ONNX模型推理结果不一致，部分环境内存溢出或异常终止。 不同设备上ONNX模型推理结果存在差异。 部分环境在批量处理时出现内存溢出或程序异常终止。
常见问题
标准化导出流程，批量处理时定期清理内存，保障部署稳定。 使用标准化导出流程，指定opset版本与动态输入。 在批量处理时定期清理内存，防止内存占用过高。
解决方案
模型部署兼容性

## Slide 13
实验结果与分析
POWERPOINT DESIGN
PART.
05

## Slide 14
精度表现
平均精度mAP@0.5达0.87，检测性能优异。 在IoU=0.5标准下，平均精度mAP@0.5达到0.87。
检测数据
测试图像27张，目标总数154个，平均置信度0.82，推理时间133ms。 测试27张图像，共检测到154个目标，平均置信度达0.82。 平均推理时间为133ms，满足实时性要求。
总体检测指标

## Slide 15
01
≥0.90占41.6%，0.70- 0.89占44.2%，低置信目标较少。
02
置信度≥0.90的目标占41.6%，0.70- 0.89占44.2%。
03
低置信目标较少，表明系统检测结果较为可靠。
区间占比
置信度分布

## Slide 16
01
单目标大尺寸
复杂光照
多目标中等尺寸
置信度高，定位准确，推理时间略长。 检测单个大尺寸目标，置信度为0.90，定位准确。 推理时间为147ms，高于平均值，但仍在合理范围。
自适应算法有效，成熟度判断准确率92%。 在复杂光照场景下，自适应算法有效提升检测性能。 成熟度判断准确率达到92%，满足实际应用需求。
置信度高，无重叠，检测效率高。 检测6个中等尺寸目标，平均置信度为0.88。 推理时间为149ms，检测效率高，无重叠目标。
02
03
场景分析

## Slide 17
未成熟92.1%，成熟期92.0%，过熟期89.7%，总准确率91.6%。 未成熟阶段准确率92.1%，成熟期92.0%，过熟期89.7%。 总体成熟度判断准确率达到91.6%，性能良好。
准确率
光照过曝、纹理不明显、阴影干扰导致误判，误判率8.4%。 未成熟误判为成熟期3次，原因是光照过曝导致颜色误判。 成熟期误判为过熟期4次，表面纹理特征不明显是主因。 过熟期误判为成熟期3次，阴影干扰纹理分析导致误判。
误判分析
01
02
成熟度判断

## Slide 18
202X
谢谢大家